A1

На рисунке приведена фотография электрической цепи. Показания вольтметра указаны в вольтах. Чему будут равны показания вольтметра, если его подключить параллельно резистору 3 Ом? Вольтметр считать идеальным.

| 1) | 3,6 В |
| --- | --- |
| 2) | 1,8 В |
| 3) | 1,2 В |
| 4) | 0,6 В |

A2

Прямолинейный проводник длиной L с током I помещен в однородное магнитное поле, направление линий индукции В которого перпендикулярно направлению тока. Если силу тока уменьшить в 2 раза, а индукцию магнитного поля увеличить в 4 раза, то действующая на проводник сила Ампера

| 1) | увеличится в 2 раза |
| --- | --- |
| 2) | уменьшится в 4 раза |
| 3) | уменьшится в 2 раза |
| 4) | не изменится |

A3

В наборе радиодеталей для изготовления простого колебательного контура имеются две катушки с индуктивностями L1 = 1 мкГн и L2 = 2 мкГн, а также два конденсатора, емкости которых C1 = 3 пФ и C2 = 4 пФ. При каком выборе двух элементов из этого набора частота собственных колебаний контура  будет наибольшей?

| 1) | L2 и C1 | 2) | L1 и C2 | 3) | L1 и C1 | 4) | L2 и C2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A4

На рисунке показан ход светового луча через стеклянную призму.

Показатель преломления стекла n равен отношению длин отрезков

| 1) |  | 2) |  | 3) |  | 4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A5

Свет от источника падает перпендикулярно поверхности неподвижного зеркала. Источник света приближается к зеркалу со скоростью (. Какова скорость отраженного света в инерциальной системе отсчета, связанной с зеркалом? (Свет в вакууме распространяется со скоростью с).

| 1) | c – ( | 2) | c | 3) | c + ( | 4) | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A6

На рисунке показаны два способа вращения проволочной рамки в однородном магнитном поле, линии индукции которого идут из плоскости чертежа. Вращение происходит вокруг оси MN. Ток в рамке

| 1) | существует в обоих случаях |
| --- | --- |
| 2) | не существует ни в одном из случаев |
| 3) | существует только в первом случае |
| 4) | существует только во втором случае |

A7

Планетарной модели атома соответствует утверждение:

| 1) | ядро – в центре, оно электрически нейтрально, масса атома сосредоточена в электронной оболочке |
| --- | --- |
| 2) | ядро – в центре, оно электрически нейтрально, масса атома сосредоточена в электронной оболочке |
| 3) | ядро – в центре, заряд ядра положителен, масса атома сосредоточена в ядре |
| 4) | ядро – в центре, заряд ядра отрицателен, масса атома сосредоточена в ядре |

A8

На рисунке показан график изменения массы находящегося в пробирке радиоактивного изотопа с течением времени.

Период полураспада этого изотопа равен

| 1) | 1 мес. | 2) | 2 мес. | 3) | 4 мес. | 4) | 8 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A9

Радиоактивный свинец , испытав один (-распад и два (-распада, превратился в изотоп

| 1) | свинца | 2) | полония | 3) | висмута | 4) | таллия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A10

Длина волны рентгеновского излучения равна 10–10 м. Во сколько раз энергия одного фотона этого излучения превосходит энергию фотона видимого света длиной волны 4(10–7 м?

| 1) | 25 | 2) | 40 | 3) | 2500 | 4) | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A11

Была выдвинута гипотеза, что размер мнимого изображения предмета, создаваемого рассеивающей линзой, зависит от оптической силы линзы. Необходимо экспериментально проверить эту гипотезу. Какие два опыта можно провести для такого исследования?

| 1) | А и Б | 2) | А и В | 3) | Б и В | 4) | В и Г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B1

Частица массой m, несущая заряд q, движется в однородном магнитном поле с индукцией В по окружности радиуса R со скоростью (. Что произойдет с радиусом орбиты, периодом обращения и кинетической энергией частицы при увеличении индукции магнитного поля?

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

| физические величины | их изменения |
| --- | --- |
| А) | радиус орбиты | 1) | увеличится |
| Б) | период обращения | 2) | уменьшится |
| В) | кинетическая энергия | 3) | не изменится |

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |

Детектор полностью поглощает падающий на него свет длиной волны ( = 500 нм. Поглощаемая мощность равна Р = 3,3·10–14 Вт. Сколько фотонов поглощает детектор за время t = 3 с? Полученный ответ разделите на 105.

B2

~EndLATTes

C1

К однородному медному цилиндрическому проводнику  на 15 с приложили разность потенциалов 1 В. Какова длина проводника, если его температура при этом повысилась на 10 К? Изменением сопротивления проводника и рассеянием тепла при его нагревании пренебречь. (Удельное сопротивление меди 1,7(10–8 Ом(м.)

C2

Фотокатод, покрытый кальцием (работа выхода А = 4,42∙10–19 Дж), освещается светом с частотой ν = 2∙1015 Гц. Вылетевшие из катода электроны попадают в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции и движутся по окружности максимального радиуса R = 5 мм. Каков модуль индукции магнитного поля В?